## Slide 1: Integrationstechnologie im Zeitalter der Microservices

## Slide 2
Deshalb Microservice-basierte Integrations-Architektur
Warum Microservices
Lizenzkosten für Middleware und Integration Broker
Entwicklung und Betrieb aufgrund proprietärer Technologie nur eingeschränkt oder in schlechter Qualität verfügbar
Aufwändige Einbindung in Build-Management, CI-Server und SCM.
Grafische Werkzeuge produzieren schwer wartbaren Code
Automatisierte Tests schwer umsetzbar.

## Slide 3: Unabhängig von einer projektspezifischen Gewichtung bestehen die folgenden Anforderungen an Integrationstechnologien
Anforderungen
  Hoher Durchsatz an Nachrichten
  Geringe Latenz im Durchlauf
  Dynamisch skalierbar
Performance
  Kein Verlust von Nachrichten
  Nachvollziehbarkeit
  Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz
Zuverlässigkeit
  Dynamisch skalierbar
  Kein Single Point of Failure
  Zentrale Überwachung und Steuerung
Betreibbarkeit
  Marktgängige Standardtechnologie
  Niedrige Lizenz-, Hardware- und Wartungskosten
  Einfache Entwicklung
Kosteneffizienz

## Slide 4
Onramp
Service
Transform
Route
Offramp Service
Enrich
Legacy Middleware
Legacy Middleware
Data Flow
Bindet die externe Middleware an und terminiert ihr Protokoll
Versendet an die interne Middleware
Bindet die externe Middleware an und terminiert ihr Protokoll
Innere Services sind als Microservices minimalistisch für jeweils eine Aufgabe designed
Low Latency Middleware (zeromq, nanomsg, …) für die Kommunikation innerhalb des Integrationssystems
Nachrichten werden nur dort persistiert, wo es die NfA zulassen. Sonst Retransmission Request oder Keyframing
IP Multicast statt Service Registry

## Slide 5: Service Discovery mit Multicast
Service discovery ist doof, weil man dazu eine zentrale Service Registry braucht (die ausfallen kann also braucht man zwei (die inkonsistent werden können))
Deshalb machen wir Multicast und finden alle Services unter der gleichen Adresse