## Slide 1: Messaging ohne Middleware
Multicast macht‘s möglich
Hamburg, 7. Juni 2018

## Slide 2
Motivation: Warum eigentlich ohne Middleware?
Und wie geht das jetzt mit Multicast?
Machen: So geht das!

## Slide 3
Motivation: Warum eigentlich ohne Middleware?
Und wie geht das jetzt mit Multicast?
Machen: So geht das!

## Slide 4: Die logische Sicht: Eine IT-Landschaft mit sauber getrennten Informationsflüssen
Motivation

## Slide 5: Aber auf Systemebene laufen alle Schnittstellen an einem Punkt zusammen: dem Middleware-Server
Motivation
Tibco EMS
LeiDa-D
LeiDa-Z
LeiDis-D
Dispo-Client
UIC-Broker
LeiDis-FI
LeiTFÜ-G
LeiDa-P
NFLS
LeiDis-DK
ZSSO
BPA
EVT
GFD-Z
ZLR-GF
GFD-I
Annahme: Vereinheitlichte Middleware
Probleme:
Middleware als single point of failure
Redundante Konfiguration. Ressourcen werden im Server angelegt und in den Anwendungen referenziert.
Der Durchsatz der Middleware ist endlich
Middleware ist zwar per-se zuverlässig (exactly once delivery, persistente Nachrichten, Transaktionen, Two-Phase-Commit) aber für gute Performance muss man diese Zuverlässigkeit Schritt für Schritt opfern.
Two-Phase-Commit erzeugt im Fehlerfall massiven manuellen Aufwand bei der Auflösung hängender Transaktionen

## Slide 6: Dann machen wir die Middleware eben hochverfügbar
Motivation
Corosync/ PaceMaker
LeiDa-D
LeiDa-Z
LeiDis-D
Dispo-Client
UIC-Broker
LeiDis-FI
LeiTFÜ-G
LeiDa-P
NFLS
LeiDis-DK
ZSSO
BPA
EVT
GFD-Z
ZLR-GF
GFD-I
Probleme:
Middleware als single point of failure 
Redundante Konfiguration. Ressourcen werden im Server angelegt und in den Anwendungen referenziert
Der Durchsatz der Middleware ist endlich
Neue Probleme:
Redundante konventionelle Middleware aufzusetzen ist nicht trivial
Kafka oder Flink helfen bezüglich Skalierung und Replikation
Tibco EMS
Tibco EMS
NAS
NFS

## Slide 7: Aber Verfügbarkeit ist nicht alles
motivation
Producer
Middleware Server
Middleware Storage
Consumer
1
2
3
4
5
10 ms
10 ms
10 ms
10 ms
10 ms
6
10 ms
Latenzen
Das sind jetzt nur die Latenzen im Netzwerk, die Latenz im Middleware-Server fehlt hier noch.
Bei Pub/Sub diktiert der langsamste Consumer die Roundtrip-Zeit
Durchsatz
Bei Pub/Sub mit vielen Consumern kann das Netzwerkinterface schnell gesättigt werden (JMS filtert im Client)
Kafka oder Flink bieten durch Partitionen sehr hohen Durchsatz
Der Preis: Die Partitionierung der Daten geht vom logischen Modell bis auf die physische Verteilung. Änderungen werden kompliziert.

## Slide 8: Eine Architektur für die Verarbeitung von Bewegungsdaten
Messaging für alle Events
Distributed Cache für alle Stamm- und Bewegungsdaten
motivation
Leittechnik-prozessor
Dispo-Client
1.000x
100/s
100/s
100/s
200/s
Betriebslage
Synthetisierung
Prognose
300.000
/s
Datenrate am Eingang: 100 Telegramme pro Sekunde (Peak > 400/s)
Datenrate Prognose -> Clients: 300.000 Prognosen pro Sekunde an 1.000 Clients: ca. 155 GB/s
Dynamische Topics (u.a. von der Infrastruktur abhängig)
Wieviel Vendor Lock-In haben wir?
  Distributed Cache zur Zeit Oracle Coherence, wäre theoretisch durch Hazelcast ersetzbar
  Messaging: Tibco Rendezvous – aktuell nicht ersetzbar
Was suchen wir?
Niedrige Latenzzeiten (< 10ms)
Hohe Datenraten (1GB/s Dauerlast)
Dynamische Topics
Lastverteilung und Fehlertoleranz
Was brauchen wir nicht?
Persistenz
Transaktionen
Vollständigkeit: 99,99% reichen
200/s

## Slide 9
Motivation: Warum eigentlich ohne Middleware?
Und wie geht das jetzt mit Multicast?
Machen: So geht das!

## Slide 10: Was ist Multicast?
Multicast
Sender
Empfänger
Empfänger
Empfänger
Paket
239.192.0.1:7100
239.192.0.1:7100
239.192.0.1:7100
Für Multicast ist der IPv4-Adressebereich 224.0.0.0-239.255.255.255 reserviert, in IPv6 der Bereich FF00::/8
Der Sender adressiert an eine Multicast-Adresse
Alle Empfänger lesen auf der gleichen IP-Adresse mit, einfaches Mapping auf MAC-Adressen
Ein Paket geht also an mehrere Empfänger.
Beispiele: IP-TV, mDNS, UPnP
Es gibt keine Session. Der Sender kennt die Empfänger nicht.
Routing erfordert IGMP/ICMPv6
Es gibt keine gesicherte Übertragung (UDP oder IP)
Verschlüsselung ist tricky
DST: 239.192.0.1:7100

## Slide 11: TCP arbeitet ACK-basiert: der Empfänger muss den Empfang der Pakete bestätigen
multicast
Sender
Empfänger
SEQ=1, Daten 1460 Byte
SEQ=1, ACK= 1461, Daten 0 Byte
SEQ=10221, Daten 1460 Byte
SEQ=11681, Daten 1460 Byte
SEQ=13141, Daten 1460 Byte
SEQ=1, ACK = 8761, Daten 0 Byte
SEQ=10221, Daten 1460 Byte
TCP
Die Anzahl ausstehender ACKs hängt von der Größe des Sendepuffers ab.
Timing spielt eine wichtige Rolle, verspätete ACKs führen erst zur Drosselung des Versands und dann zum Verbindungsabbruch
TCP funktioniert per Definition nur mit genau einem Empfänger

## Slide 12: IP und UDP haben selbst keine Transportsicherung, das muss in überlagerten Protokollen hinzugefügt werden
multicast
Sender
Empfänger
SEQ=1, Daten 1460 Byte
SEQ=103, Daten 1460 Byte
SEQ=104, Daten 1460 Byte
SEQ=105, Daten 1460 Byte
NAK = 103, Daten 0 Byte
SEQ=103, Daten 1460 Byte
UDP mit NAK
…
SEQ=106, Daten 1460 Byte
Proprietäres Protokoll von Tibco, seit über 20 Jahren am Markt
Basiert auf UDP
Fehlertoleranz, dynamische Lastverteilung
Topic-basiertes Routing
Erfordert pro Host einen Kommunikations-Daemon
Pragmatic Generalized Multicast: Offener Standard (RFC 3208), ursprünglich von Talarian (SmartSockets). Wird von Tibco alternativ zu TRDP unterstützt
Basiert auf IP, nutzt daher Raw Sockets bzw. Packet Filter
Wird von Cisco unterstützt (Verhinderung von NAK Implosions)
Kann kein Loopback
Nak-Oriented Reliable Multicast: Offener Standard (RFC 5740)
Basiert auf UDP
Public domain Referenzimplementierung des NRL
Kann Loopback
Bietet Forward Error Correction und Congestion Control
TRDP
PGM
NORM

## Slide 13: Da gibt es doch bestimmt etwas fertiges?
Multicast
Multicast mit PGM
  Prozesse müssen als root laufen.
  Keine Kommunikation zwischen zwei Prozessen auf einem Host möglich (Loopback).
EPGM (Encapsulated PGM = PGM over UDP)
  Nicht wirklich standardisiert
  Immer noch kein Loopback
ZeroMQ unterstützt bei Multicast nur Pub/Sub, d.h. kein Load Balancing und keine Fehlertoleranz.
Die Multicast-Unterstützung ist etwas wackelig und machte immer wieder Probleme
Neubau einer eigenen Middleware
Dynamisches Load Balancing
Fehlertoleranz (Active/Hot-Standby)
Dynamische Subjects
Keine zentralen Server, keine Serviceprozesse
Hoher Durchsatz, niedrige Latenzzeiten

## Slide 14
Motivation: Warum eigentlich ohne Middleware?
Und wie geht das jetzt mit Multicast?
Machen: So geht das!

## Slide 15: Überblick
machen
Plattform/Techologie
Clojure mit clojure.core.async für sichere asynchrone Verarbeitung (Channels, go-blocks)
Messageverarbeitung mit Transducern -> modular, wiederverwendbar, kombinierbar
NORM shared library mit Java-Schnittstelle, streambasierte Übertragung
Docker geht, aber alpine hakt noch (C/C++-runtime ist bei timern nicht 100% glibc-kompatibel)
Funktionen
Label hängen an der Message und nicht am Kanal, dynamische Verteilung und Filterung.
Message Payload ist ein byte array, marshalling ist Anwendungssache.
Drei Empfängertypen, der Sender ist dabei immer gleich.
Dynamisch, keine Persistenz, keine Pufferung
Topic
Analog JMS Topic
Jede Nachricht wird von allen Receivern verarbeitet.
Filterung über message label.
Stateless
Analog JMS Queue
Jede Nachricht wird von genau einem Receiver verarbeitet.
Alle Receiver mit der gleichen Subscription bilden einen Pool, Zuteilung der Nachrichten über Sharding, koordiniert über NORM Command Messages
Stateful
Analog TibRv FT Group: alle Receiver verarbeiten aber nur einer darf Seiteneffekte haben
Auswahl des aktiven Receivers über Raft Consensus https://raft.github.io
(work in progress)

## Slide 16: Komponentensicht
Machen
https://tech-projects.senacor.com/stash/users/jschiewe/repos/msm
Clojurification of NORM Java API
Send and receive asynchronously via clojure.core.async
Byte arrays via async channels
Convert messages and commands to and from byte arrays
Out-of-band communication among receivers
Load-balanced queues: each messages is handled by exactly one consumer
Fault tolerant receiver, each message goes to all receivers but only one is allowed to cause side-effects

## Slide 17: Fazit, Lessons learned und Schlussbemerkung
machen
Der Name msm (Micro Service Mesh) stammt noch aus einer früheren Phase des Projektes. Aber für Micro Services ist so eine gemeinsame Library eine problematische Abhängigkeit (gilt für alle mir bekannten Meshes)
Serverlose low-latency middleware ist machbar, Performance und Stabilität wie erwartet.
Multicast über UDP ist unproblematisch. Paketverluste in heutigen Netzen vernachlässigbar
clojure.core.async ist stabil, Exceptions in go-Blöcken sind aber kaum rückverfolgbar.
RxClojure war noch schlimmer
Transducer sind total cool, sobald es gelungen ist, das Hirn um das Konzept herumzufalten.
Einsatzbedingungen
Weg ist weg. Nachrichten werden nicht vorgehalten. Es git aber auch keinen Rückstau.
Keine Transaktionen. Nachrichten, die während der Verarbeitung verloren gehen sind auch weg.
Für die Verarbeitung von Live-Bewegungsdaten ist das meistens kein Problem
Funktioniert auch bei Zimmertemperatur